COMPTE RENDU REUNION MEFISTO N°13 :

DATE le 06/10/00

Participants : DA, PS, LP, Pla, CB

Rédacteur : CB

Ordre du jour proposé

### 1- Avancement des études en cours

- Commande motorisation (PS, LP, DA)

- Rigidité (CB, PLa, DA)

2-Bilan des moyens d'observation de surfaces

- STILL (DA)

- TECHLAB (LP)

3-Priorité des travaux (PS)

4-Rapport sécurité (LP)

5-Avancement des contrats (PLa, CB)

Points abordés :

-1- Avancement des études en cours

### -a- Rigidité

Le manque de rigidité de la table pourrait être la cause du blocage moteur.

DA, et PS ont entrepris de la rigidifier (serrage de la vis de maintien capteur)

Conditions paramétriques des essais de blocage moteur :

Tôle déjà utilisée, Pression = 30 bars, Angle embarrage = 70°, Vitesse linéaire = 100 mm/s, longueur défilée= 100 mm

- Rigidité avec couple de serrage de la table de 70 N.m

Flèche en fonctionnement : 0,65 ( 0,05 mm

Flèche en blocage : 0,9 ( 0,1 mm

Blocage du moteur après 1500 cycles

- Rigidité avec couple de serrage de la table de 140 N.m

Flèche en fonctionnement : 0,45 ( 0,05 mm

Flèche en blocage : 0,6 ( 0,1 mm

2 arrêts moteurs

- Rigidité avec couple de serrage de la table de 210 N.m

Flèche en fonctionnement : 0,375 ( 0,025 mm

Flèche en blocage : 0,9 ( 0,1 mm

Nombre d’arrêts diminue

-b- Observation du couple moteur :

Présentation de DA :

Quand l’enrouleur est vide, le moteur en fonctionnement affiche un couple qui se traduit par une tension de –1,7 V avec une pression sous serre-flan de 25 bars.

Quand l’enrouleur n’est pas vide, le moteur en fonctionnement affiche un couple qui se traduit par une tension de –5 V avec une pression sous serre-flan de 25 bars.

Quand le moteur bloque, la tension affichée est de – 8 V.

Le moteur a une puissance nominale de 9kW à vitesse de rotation maximale. LP souhaiterait avoir une image du cycle complet du couple (Courbe en fonction de la motorisation) et la variation du couple en fonction du nombre de cycle.

LP souhaite téléphoner à Waroude pour savoir si ils ont idée sur ce blocage.

Pour éviter les problèmes de blocage, les bobines devront pesées au max 140 kg

-c- PS a soulevé le point sur les faiblesses des vis de fixation du montage emboutissage, partie serre flan. Il est convenu de changer toutes les vis toutes les 3 bobines.

-d- Demande de devis pour roue codeuse : PS ou LP

2-Bilan des moyens d'observation de surfaces

- STILL (DA)

CB doit voir avec DA pour sélectionner deux outils (1 usé, 1 vierge) qui seront envoyés à la société STILL (microscope confocal) pour évaluer précision des mesures de topographie 3 D

- TECHLAB (LP)

3-Priorité des travaux (PS)

PS doit nous faire parvenir la liste des priorités de ses travaux par email, nous lui donner nos commentaires par retour email

4-Rapport sécurité (LP)

NON TRAITE

5-Avancement des contrats (PLa, CB)

NON TRAITE, Réunion CETIM le 19/10/00